| Kryteria oceny zadania 4.Piraci z Karaibów |
| --- |
| Podpunkt | Kryterium oceny | Liczba punktów |
| a) | Zapisanie zasady zachowania pędu: . Zapisanie zależności:. Obliczenie wartości prędkości łódki z armatą tuż po wystrzale: . | 0-1 0-1 0-1 |
| b) | Skorzystanie z równań ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego: , . Zapisanie wyrażenia: . Podanie poprawnej odpowiedzi wraz z jednostką: długość lufy armaty wynosi 1,6 m. | 0-1 0-1 0-1 |
| c) | Zapisanie równania: . Zapisanie zależności: . Zapisanie wyrażenia: . Podanie poprawnej odpowiedzi: wartość prędkości z jaką kula armatnia weszła do falochronu wynosi. | 0-1 0-1 0-1 0-1 |
| d) | Obliczenie czasu rzutu poziomego: . Obliczenie końcowej składowej pionowej prędkości : Zapisanie zależności: . Podanie poprawnej odpowiedzi: Wektor prędkości końcowej kuli armatniej gdy uderzyła ona w piasek tworzył z pionem kąt . | 0-1 0-1 0-1 0-1 |
| e) | Zapisanie wyrażenia: . Obliczenie wartości: . Podanie odpowiedzi: kąt, pod którym powinna być ustawiona lufa armaty ma miarę 200. | 0-1 0-1 0-1 |
| f) | Zapisanie równań ruchu pierwszego kamienia poruszającego się do góry: i zapisanie zależności: i obliczenie czasu wznoszenia się pierwszego kamienia: Zapisanie równania ruchu dla pierwszego kamienia spadającego do wysokości 1m: . Zapisanie zależności: i bliczenie czasu spadku pierwszego kamienia do wysokości 1m: . Obliczenie czasu ruchu pierwszego kamienia do momentu spotkania z drugim kamieniem lecącym do góry: . Zapisanie równania ruchu drugiego kamienia: . Zapisanie równania: . Obliczenie delty równania kwadratowego: i obliczenie pierwiastków równania kwadratowego: i . Podanie poprawnej odpowiedzi: dziewczynka drugi kamyk powinna wyrzucić po 2,366s. | 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 |
| suma punktów | 25 pkt. |
| *rozwiązanie prawidłowe któregokolwiek podpunktu inną metodą kwalifikuje do otrzymania maksymalnej ilości punktów |